        COLÉGIO PEDRO II - UNIDADE CENTRO

    Exercícios sobre Movimentos Curvilíneos 1a. série 2011
    Coordenador: Prof. Alexandre Ortiz Professor: Sérgio F. Lima

1) (Fatec-SP) Uma esfera de 2,0 kg de massa oscila num plano vertical, suspensa por um fio leve e inextensível
de 1,0 m de comprimento. Ao passar pela parte mais baixa da trajetória, sua velocidade é de 2,0 m/s. Sendo
g = 10 m/s2, determine a tração no fio quando a esfera passa pela parte mais baixa da trajetória.

2) (AFA-SP) Um carro deve fazer uma curva de 250 m de raio, sem derrapar, numa velocidade escalar máxima de 36 km/h. O piso da estrada é sempre horizontal e g = 10 m/s2. Determine o coeficente de atrito entre os pneus e a estrada .
3) (UFAL 97) Um carro de massa 800 kg realiza uma curva de raio 200 m numa pista plana horizontal. Adotando g = 10 m/s2, qual o coeficiente mínimo de atrito entre os pneus e a pista para uma velocidade de 72 km/h ?

4) Na figura abaixo, uma esfera de massa m = 2,0 kg descreve sobre a mesa plana, lisa e horizontal um movimento circular. A esfera está ligada por um fio ideal a um bloco de massa M = 10 kg, que permanece em repouso quando a velocidade da esfera é v = 10 m/s. Sendo g = 10 m/s², calcule o raio da trajetória da esfera, observando a condição de o bloco permanecer em repouso.

5) O esquema seguinte representa um disco horizontal que, acoplado rigidamente a um eixo vertical, gira
uniformemente sem sofrer resistência do ar:

Sobre o disco, estão apoiados dois blocos, A e B, constituídos de materiais diferentes, que distam do eixo
40 cm e 20 cm respectivamente. Sabendo que, nas condições do problema, os blocos estão na iminência de
deslizar, obtenha:
a) a relação vA/vB das velocidades lineares de A e de B em relação ao eixo;
b) a relação μA/μB dos coeficientes de atrito estático entre os blocos A e B e o disco.

6) Na situação representada na figura, uma pequena esfera de massa m = 2,4 kg realiza movimento circular e uniforme com velocidade angular  em torno do ponto O. A circunferência descrita pela esfera tem raio R = 30 cm e
está contida em um plano horizontal. O barbante que prende a esfera é leve e inextensível e seu comprimento é
L = 50 cm.

Sabendo que no local a influência do ar é desprezível e que g = 10 m/s² determine:
a) a intensidade da força de tração no barbante;
b) o valor de ;

7) Pistas com curvas de piso inclinado são projetadas para permitir que um automóvel possa descrevê-la com mais segurança, reduzindo as forças de atrito da estrada sobre ele. Para simplificar, considere o automóvel como um ponto material. Qual a expressão que calcula a velocidade escalar de um carro de massa m para que faça uma curva circular de raio R, inclinada de um ângulo α num local onde a aceleração da gravidade seja g, independentemente da força de atrito?

8) A figura a seguir representa um pêndulo cônico de massa m, cujo fio tem comprimento L e faz com a vertical um ângulo θ. Na região, a aceleração da gravidade tem valor g. Qual expressão a seguir determina o período de rotação desse pêndulo?

9) Na questão 7) se a pista fosse plana e com um coeficiente de atrito , qual seria a expressão para a velocidade?
10) (UNIRIO-1999) O mecanismo apresentado na figura a seguir é utilizado para enrolar mangueiras após terem sido usadas no combate a incêndios. A mangueira é enrolada sobre si mesma, camada sobre camada, formando um carretel cada vez mais espesso. Considerando ser o diâmetro da polia A maior que o diâmetro da polia B, quando giramos a manivela M com velocidade constante, verificamos que a polia B gira_______ que a polia A, enquanto a
extremidade P da mangueira sobe com o movimento___________.

Preenche corretamente as lacunas anteriores a opção:
a) mais rapidamente - acelerado.
b) mais rapidamente - uniforme.
c) com a mesma velocidade - uniforme.
d) mais lentamente - uniforme.
e) mais lentamente - acelerado.

11) Um corpo de massa está em MCU de período T e freqüência f sobre uma circunferência de raio R. Sabe-se que sua velocidade escalar tem módulo V e que num intervalo de tempo ∆t, ele sofre um deslocamento escalar ∆φ. Qual das alternativas a seguir NÃO representa uma expressão correta para a velocidade angular desse corpo?
a) ω = 2π/T b) ω = V ²/R c) ω = 2πf d) ω = ∆φ/∆t e) ω = V/R

12) (Fuvest) No mecanismo esquematizado, o motor aciona a engrenagem A com uma freqüência fA = 75 rpm. As engrenagens B e C possuem o mesmo eixo. Sendo RA = 10 cm, RB = 15 cm e RC = 8 cm, determine (adote π = 3):

a) a freqüência de rotação das engrenagens B e C;
b) a velocidade linear do ponto D pertencente à periferia da engrenagem C.

13) (UFPA) Uma partícula em MCU realiza um percurso de 250 cm em π segundos, sob um aceleração centrípeta de 500 cm/s². Nestas condições, determine o período de movimento, em segundos.

14) (ITA) Considere a órbita da Lua em torno da Terra como circular, o período de translação de 27 dias e a velocidade de translação de 1 km/s. Um satélite estacionário da Terra tem velocidade de translação de 3 km/s.
Qual a razão enter as intensidades das acelerações centrípetas do satélite estacionário e da Lua (aSE/aL)?

15) (Supra) Muitas vezes a falta de recursos é suprida com criatividade. Um engenheiro de pequena indústria necessitava determinar a velocidade de um projétil e não dispunha de equipamentos sofisticados para tal. Criou, então, o dispositivo mostrado abaixo.

Constitui-se de dois discos, presos a um mesmo eixo que gira com velocidade angular constante (). Eles estão separados por uma distância (d). Dispara-se uma arma, de modo a perfurar os discos. Os raios que passam pelas perfurações formam entre si um ângulo (θ). Determine a velocidade do projétil, admitindo ser seu movimento retilíneo uniforme, em função de d, θ e .